## Slide 1: Computação Gráfica: 11. Cores Prof. Dr. rer.nat. Aldo von Wangenheim
Departamento de Informática e Estatística - INE/CTC/UFSC

## Slide 2
1. Conceitos Básicos
Cores são faixas de frequência do espectro eletromagnético percebidas como semelhantes pelo olho humano.
O olho humano percebe luz em uma faixa de frequência de aproximadamente uma oitava, indo de comprimentos de onda de 780 nm (rubro) a 350 nm (violeta).
Parte II: Computação Gráfica Avançada
  Percepção de Cores

## Slide 3
Parte II: Computação Gráfica Avançada
  Percepção de Cores

## Slide 4
2. Objetos emissivos e reflexivos
Cores reflexivas são geradas pelo reflexo seletivo de luz contendo frequências variadas de uma superfície em função de suas características físicas.
  Podem ser: Opacas ou Especulares
Cores emissivas são geradas por objetos capazes de emitir radiação eletromagnética visível. Uma cor emissiva é o conjunto de frequências sendo emitido.
Em CG todos os objetos são emissivos -> Vídeo
Às vezes queremos simular outros tipos de cor
  Para dar realismo.
Parte II: Computação Gráfica Avançada
  Percepção de Cores

## Slide 5
Parte II: Computação Gráfica Avançada
  Percepção de Cores
Cor reflexiva
Cor emissiva

## Slide 6: Computação Gráfica: 11. Cores Percepção da Cor Prof. Dr. rer.nat. Aldo von Wangenheim
Departamento de Informática e Estatística - INE/CTC/UFSC

## Slide 7
3. Como percebemos Cor ?
Para entendermos como percebemos cores temos de realizar uma pequena incursão em neuroanatomia e fisiologia cerebral.
O canal de percepção de radiação luminosa é o olho.
A retina capta os sinais luminosos e os transforma em impulsos nervosos.
O cérebro é responsável pela integração dos diversos tipos de sinais recebidos e pela formação da imagem.
Parte II: Computação Gráfica Avançada
  Percepção de Cores

## Slide 8
Parte II: Computação Gráfica Avançada
  Percepção de Cores

## Slide 9
4. Como é organizada a retina ?
A retina é organizada em campos receptivos, de formato hexagonal, como uma colméia.
Cada campo receptivo é composto por um conjunto de células fotosensíveis de tipos diferentes, os cones e os bastonetes.
Os campos receptivos são interligados através das células horizontais.
Os impulsos nervosos codificando sinais luminosos são transmitidos ao cérebro através das células ganglionais.
Parte II: Computação Gráfica Avançada
  Percepção de Cores

## Slide 10
Parte II: Computação Gráfica Avançada
  Percepção de Cores

## Slide 11
Parte II: Computação Gráfica Avançada
  Percepção de Cores
Os bastonetes são células sensíveis a quantidades bastante pequenas de luz.
Não diferenciam cores, codificando apenas intensidade luminosa como frequência de impulsos nervosos.
Na visão noturno, apenas os bastonetes funcionam.

## Slide 12
Parte II: Computação Gráfica Avançada
  Percepção de Cores
Os cones são células sensíveis apenas a quantidades grandes de luz.
Existems cones sensíveis a diferentes cores de luz, codificando a intensidade luminosa daquela cor como frequência de impulsos nervosos.

## Slide 13
Parte II: Computação Gráfica Avançada
  Percepção de Cores
Visão a cores (scotóptica)
-> cones
Visão P&B (photóptica)
-> bastonetes

## Slide 14
Parte II: Computação Gráfica Avançada
  Percepção de Cores
Frequências Altas
(ondas curtas)
Frequências Baixas
(ondas longas)
Frequências
Médias
Cones dividem-se em três grupos de acordo
com a faixa do espectro da luz visível à qual
são sensíveis.
Intensidade
de resposta
Infravermelho
Vermelho amarelo verde azul violeta

## Slide 15
Parte II: Computação Gráfica Avançada
  Percepção de Cores: CONES
Luz colorida na
retina é dividida em
sinais enviados ao
cérebro pelos três
grupos de cones.
X
Y
Z

## Slide 16
Parte II: Computação Gráfica Avançada
  Percepção de Cores: Células Horizontais e Campos Receptivos
Células horizontais calculam a segunda derivada do sinal.

## Slide 17
Parte II: Computação Gráfica Avançada
  Percepção de Cores
Podemos criar a impressão de qualquer cor no cérebro misturando quaisquer 3 componentes coloridas que dividam o espectro de forma similar à do olho humano.
Mais simples: RGB
É a quantidade de cada componente que cria a impressão de determinada cor.

## Slide 18
Parte II: Computação Gráfica Avançada
  Percepção de Cores
Teste: Que cor há aqui ?

## Slide 19: Cores e Pixels

## Slide 20
5. Como o cérebro percebe a cor ?
O córtex visual do cérebro é organizado em áreas. As que recebem estímulos de luz diretos são o córtex visual primário e o córtex visual terciário.
O córtex visual primário é a Tela Mental, onde s|ao projetados sinais luminosos diretamente. Somente processa sinais de intensidade luminosa.
O córtex visual terciário é responsável por processar e integrar informação sobre cor. É incapaz de formar imagens.
Os outros componentes são responsáveis por processamento de imagens. Ex.: Córtex secundário é um detector de linhas retas.
Parte II: Computação Gráfica Avançada
  Percepção de Cores

## Slide 21
Parte II: Computação Gráfica Avançada
  Percepção de Cores: Integração da Visão a Cores
Córtex Visual Primário:
- “Tela Mental”
- Projeção do Sinal dos Bastonetes
- Somente Imagens P&B
Córtex Visual Terciário:
- Processamento de Sinais a Cores
- Projeção do Sinal dos Cones
- Integração da Informação de Cor
sobre as Imagens P&B feita pelo
cérebro a posteriori.
- Incapaz de formar imagens

## Slide 22: Computação Gráfica: 11. Cores Representação da Cor Prof. Dr. rer.nat. Aldo von Wangenheim
Departamento de Informática e Estatística - INE/CTC/UFSC

## Slide 23
CIE 1931:
Representação tridimensional das cores visíveis.
Permite representar qualquer cor através de um vetor 3D.
Leva em conta a sensibilidade do olho humano a diferentes parte sdo espectro.

## Slide 24
Parte II: Computação Gráfica Avançada
  Percepção de Cores

## Slide 25
6. Modelos de Cor
A representação CIE ou XYZ é um arepresentação imprática para cores pois é pouco intuitiva. Que cor é X=0,7, Y=0,3 e Z=0,6 ?
Em função disso, criaram-se outros sitemas de cor. Os principais são:
RGB: RedGreenBlue. O mais intuitivo de todos os sistemas. Mimetiza o olho.
HSV ou HSI: Trabalho com tom, quantidade de intensidade luminosa. Matematicamente interessante.
CMYK: CianoMagentaAmareloPreto. Usado por indústrias gráficas. Subtrativo.
Sistemas proprietários baseados em tabelas orientadas à indústria gráfica para otimização de tinta. Ex.: Pantone
Parte II: Computação Gráfica Avançada
  Percepção de Cores

## Slide 26
Parte II: Computação Gráfica Avançada
  Percepção de Cores
Modelo de Cores RGB:
Vetor no Cubo de Cores CIE
Red (Vermelho)
Green (Verde)
Blue (Azul)

## Slide 27
Modelo de Cores HSV:
Tom (HUE)
Saturação (Saturation)
Intensidade (Value)

## Slide 28: Computação Gráfica: 11. Cores: Geração da Cor Prof. Dr. rer.nat. Aldo von Wangenheim
Departamento de Informática e Estatística - INE/CTC/UFSC

## Slide 29
Parte II: Computação Gráfica Avançada
  Percepção de Cores

## Slide 30
Parte II: Computação Gráfica Avançada
  Geração de Cores: Imagem True Color

## Slide 31
Parte II: Computação Gráfica Avançada
  Geração de Cores: Imagem Indexed Color
Usamos uma tabela de Cores

## Slide 32
Parte II: Computação Gráfica Avançada
  Geração de Cores: Imagem Indexed Color

## Slide 33
Parte II: Computação Gráfica Avançada
  Geração de Cores: Imagem Indexed Color
Gammut:
Capacidade de um monitor representar cores.
Expresso por um polígono descrevendo os limites.