## Slide 1: Apresentação baseada no livro “Análise gerencial de custos: aplicação em empresas modernas”, de Antonio Cezar Bornia

## Slide 2: Método da Unidade de Esforço de Produção
UEP
Notes: 1

## Slide 3: UEP - Histórico
1945 - Eng. Georges Perrin - Método GP
1960 - Eng. Franz Allora - Método da UEP
1986 - Prof. Francisco Kliemann (UFSC)
2001 - +-120 empresas (RS, SC, PR, SP)
Notes: 2

## Slide 4: Princípio do Valor Agregado
Transformação
MP
Produtos
O método da UEP trabalha apenas os custos de transformação.
Notes: 3

## Slide 5: Empresa Uniprodutora
Produção conhecida.
Gestão simplificada.
Custo unitário
Custos totais do período
Produção do Período

Notes: 4

## Slide 6: Exemplo
Custo total = $ 6.000.000,00
Produção = 6.000 unidades
Custo = $ 1.000 / unidade
Notes: 5

## Slide 7: Empresa Multiprodutora
Produção conhecida ?
Gestão complexa.
Notes: 6

## Slide 8: Exemplo
Produto Outubro Novembro Dezembro
P1 1.000 2.000 3.000
P2 2.000 1.500 1.000
P3 3.000 2.600 2.300
Produção 6.000 ? 6.100 ? 6.300 ?
CTP1 = CTP2 = CTP3 (?)
Notes: 7

## Slide 9: Exemplo
Ex: CT = $ 6.000.000,00 (outubro)
CTP1 = CTP2 = CTP3 = = $ 1.000,00
6.000.000
6.000
Notes: 8

## Slide 10: Unificação da Produção
Se: P1 = 1,0 UEP
P2 = 1,1 UEP
P3 = 1,3 UEP
Produção
Mês P1 P2 P3 Total
Out: 1x1.000 + 1,1x2.000 + 1,3x3.000 = 7.100 UEP
Nov: 1x2.000 + 1,1x1.500 + 1,3x2.600 = 7.030 UEP
Dez: 1x3.000 + 1,1x1.000 + 1,3x2.300 = 7.090 UEP
Notes: 9

## Slide 11: Exemplo
Ex: CT = $ 6.000.000,00 (outubro)
CTP1 = CTP2 = CTP3 = = $ 845,07
6.000.000
7.100
1,1
1,3
Notes: 10

## Slide 12: Unificação da Produção
Unificar a produção significa encontrar uma unidade de medida comum a toda a produção da empresa.
Baseia-se no trabalho realizado pelas operações produtivas na transformação da matéria-prima em produto acabado, ou seja, nos esforços de produção da empresa.
Notes: 11

## Slide 13: Esforço de Produção
É o trabalho de transformação na empresa.
Esforços de produção são gerados por:
  Trabalho da mão-de-obra direta.
  Desgaste do equipamento (depreciação).
  Consumo de energia.
  Trabalho da mão-de-obra indireta.
  etc.
Notes: 12

## Slide 14: Postos Operativos
Conjunto de operações produtivas homogêneas, ou seja, todos os produtos que passam pelo posto sofrem trabalhos similares.
Notes: 13

## Slide 15: Homogeneidade
Posto Operativo: TORNO
Operação 1
(Desbaste)
Operação 2
(Acabamento)
2 min
4 min
P1
1 min
2 min
Tempo P1 = 3 min
P2
Tempo P2 = 6 min
Notes: 14

## Slide 16: Potenciais Produtivos
Os Esforços de Produção são concentrados nos Postos Operativos e repassados aos produtos que os utilizam.
Cada Posto Operativo possui capacidade de gerar (ou repassar) esforço de produção (Potencial Produtivo).
Notes: 15

## Slide 17: Postos Operativos
Esforço do equipamento
Esforço da MOD
Esforço da MOI
Outros esforços
Posto Operativo
Potencial
Produtivo
Produtos
Notes: 16

## Slide 18: Potenciais Produtivos Determinação
O método da UEP quantifica os esforços de produção a partir da determinação dos potenciais produtivos.
Procura-se determinar relações entre os potenciais produtivos dos postos operativos.
Notes: 17

## Slide 19: Exemplo
2 máquinas: uma manual e outra automática.
Máquina manual
MOD “básica”
Baixo valor
Máquina automática
MOD especializada
Alto valor
Qual delas tem a maior capacidade de produzir esforços de produção?
Notes: 18

## Slide 20
Para cada Posto Operativo, calculam-se seus índices de custos ($/h) da forma mais precisa possível (Custos Técnicos).
As relações entre os potenciais produtivos (UEP/h) são estimadas usando as relações entre índices de custos.
Potenciais
Produtivos Quantificação
Notes: 19

## Slide 21: Exemplo
Três postos operativos:
PO1
PO2
PO3
Índices
de Custos:
$100 / h
$200 / h
$150 / h
Potenciais
Produtivos:
10 UEP/h
20 UEP/h
15 UEP/h
Notes: 20

## Slide 22: Princípio das Relações Constantes
As relações entre os Potenciais Produtivos não são alteradas se não houver modificações na estrutura produtiva.
O método da UEP é implantado e seus cálculos de implantação podem ser refeitos a cada biênio ou anualmente.
Notes: 21

## Slide 23: Esforços de Produção
Os esforços são alocados aos produtos de acordo com os tempos de passagem nos postos.
PO1
PO2
PO3
10 UEP/h
20 UEP/h
15 UEP/h
1 h (20 UEP)
2 h (30 UEP)
P1
3 h (30 UEP)
TOTAL
80 UEP
P2
1 h (10 UEP)
3 h (60 UEP)
2 h (30 UEP)
100 UEP
Notes: 22

## Slide 24: UEP - Implantação
Definição dos Postos Operativos
Cálculo dos Índices de Custos
Escolha do Produto Base
Determinação dos Potenciais Produtivos
Cálculo das Equivalentes dos Produtos
Notes: 23

## Slide 25: Definição dos Postos Operativos
Conjunto de operações produtivas elementares homogêneas.
Preferencialmente, 1 máquina = 1 posto.
O posto operativo é o foco concentrador dos esforços de produção.
Notes: 24

## Slide 26: Cálculo dos Índices de Custos
Custos devem representar da forma mais acurada possível o dispêndio de insumos por parte dos postos em funcionamento.
Principais itens:
  MOD
  MOI
  Depreciação
  Materiais de Consumo
  Energia Elétrica
  Manutenção
  Utilidades
Notes: 25

## Slide 27: Escolha do Produto Base
Produto real ou fictício que represente o uso da estrutura produtiva.
Sua função é amortecer variações individuais dos potenciais produtivos.
O custo do produto base é a referência de comparação para a determinação das relações entre os potenciais produtivos.
Notes: 26

## Slide 28: Cálculo dos Potenciais Produtivos
Os potenciais produtivos são determinados dividindo-se os índices de custos pelo custo do produto base.
Potencial
Produtivo
Índice
de
Custos
Foto
Custo
Base

Notes: 27

## Slide 29: Equivalentes dos Produtos
Os produtos absorvem os esforços de produção em sua passagem pelos postos operativos.
Notes: 28

## Slide 30: Exemplo Implantação
Definicão dos Postos Operativos
4 Postos Operativos
4 Produtos
Notes: 29

## Slide 31: Cálculo dos Índices de Custos
Item de
Índices de custos ($ / h)
Custo
PO 1
PO 2
PO 3
PO 4
MOD
5
5
15
15
MOI
10
5
10
5
Depreciação
5
5
15
15
Energ. Elétrica
5
5
5
5
Mat. Consumo
7
7
15
15
Manutenção
2
2
10
10
Utilidades
1
1
-
-
Total (FIPO)
35
30
70
65
Notes: 30

## Slide 32: Escolha do Produto Base
Tempos de passagem (horas)
Produto
PO 1
PO 2
PO 3
PO 4
P1
0,03
0,20
0,03
0,04
P2
0,03
0,04
0,03
0,20
P3
0,05
0,05
0,05
0,10
P4
0,01
0,11
0,01
0,01
Notes: 31

## Slide 33: Escolha do Produto Base
Produto Base
PO 1
PO 2
PO 3
PO 4
Total
Tempos (h)
0,01
0,11
0,01
0,01
Foto custo
0,35
3,30
0,70
0,65
5,00
1 UEP = $ 5,00
Posto Operativo
PO 1
PO 2
PO 3
PO 4
Índices ($/h)
35
30
70
65
Notes: 32

## Slide 34: Cálculo dos Poten- ciais Produtivos
Postos Operativos
PO 1
PO 2
PO 3
PO 4
35
30
70
65
Índices Custos
($/h)
1 UEP = $ 5,00
7
6
14
13
Pot. Prod.(UEP/h)
Notes: 33

## Slide 35: Equivalentes dos Produtos
Notes: 34

## Slide 36: UEP - Opera-cionalização
Medição da Produção
Custeio dos Produtos
Lucratividade dos Produtos
Capacidades de Produção
Medidas de Desempenho
Planejamento da Produção
Notes: 35

## Slide 37: Medição da Produção
Q - Quantidade física
UEP - Equivalente do produto
Produção
Q
.
UEP


Notes: 36

## Slide 38: Custeio dos Produtos
V
Custos
de
Transformação
Produção
UEP

CT
V
UEP
P
UEP
P

.
CTP - Custo de Transformação do Produto P
VUEP - Valor monetário da UEP no período
Notes: 37

## Slide 39: Lucratividade dos Produtos
RP - Rotação do Produto P
PP - Preço (despesas variáveis descontadas)
R
P
-
(
MP
+
CT
)
CT
P
P
P
P
P

Notes: 38

## Slide 40: Rotação a Lucro Zero
Rotação
Despesas de Estrutura Fixas
Custos de Transformação


Notes: 39

## Slide 41: Lucratividade do produto P
RLP - Rotação Lucrativa do Produto P
RL
R
-
Rotação
P
P

Lucro
RL
CT
P
P
P
x

Notes: 40

## Slide 42: Capacidades de Produção
Capacidade Teórica - Total de produção que pode ser obtida em um período de trabalho, considerando-se o tempo potencial disponível.
Capacidade Prática - Total de produção que pode ser obtida em um período de trabalho, considerando-se apenas o tempo real disponível.
Notes: 41

## Slide 43: Medidas de Desempenho
Eficiência
Produção
Capacidade teórica

Eficácia
Produção
Capacidade prática

Produtividade
Produção
Horas trabalhadas

Notes: 42

## Slide 44: Exemplo - Operacionalização
PO1
PO2
PO3
PO4
7 UEP/h
6 UEP/h
14 UEP/h
13 UEP/h
0,21 UEP
0,20 h
1,20 UEP
0,04 h
0,52 UEP
2,35 UEP
0,03 h
P1
P2
P4
P3
0,03 h
0,42 UEP
0,03 h
0,03 h
0,04 h
0,01 h
0,01 h
0,01 h
0,11 h
0,05 h
0,05 h
0,10 h
0,05 h
0,04 h
0,21 UEP
0,24 UEP
0,42 UEP
3,47 UEP
0,07 UEP
0,66 UEP
0,14 UEP
0,13 UEP
1,00 UEP
0,35 UEP
0,70 UEP
1,30 UEP
2,65 UEP
0,30 UEP
0,52 UEP
Notes: 43

## Slide 45: Exemplo
Quantidades Produzidas
Notes: 44

## Slide 46: Medição da Produção
UEP
940
2.776
1.060
1.200
5.976
Produto
Física
P1
400
P2
800
P3
400
P4
1200
Total
-
(2,35 UEP)
(3,47 UEP)
(2,65 UEP)
(1,00 UEP)
Física
800
400
800
800
-
Produção (Nov.)
Produção (Dez.)
UEP
1.880
1.388
2.120
800
6.188
Notes: 45

## Slide 47: Valor Monetário da UEP
Dados Operacionais
Nov.
Dez
Custos de Transformação
$597.600
$649.740
VUEP = 597600 / 5976 = $100,00 / UEP (Nov.)
VUEP = 649740 / 6188 = $105,00 / UEP (Dez.)
Notes: 46

## Slide 48: Custeio dos Produtos
VUEP = $100,00 / UEP (Nov.)
Produto
P1
(2,35 UEP)
P2
(3,47 UEP)
P3
(2,65 UEP)
P4
(1,00 UEP)
CT ($)
Nov.
235,00
347,00
265,00
100,00
Dez.
246,75
364,35
278,25
105,00
VUEP = $105,00 / UEP (Dez.)
Notes: 47

## Slide 49: Medidas de Desempenho
PO1
PO2
PO3
PO4
Nov
Dez
Nov
Dez
Nov
Dez
Nov
Dez
Horas Teóricas
200
200
Horas reais
80
85
Capac. Teórica
1400
1400
Capac. Prática
560
595
Produção
476
588
Eficiência
0,34
0,42
Eficácia
0,85
0,99
Produtividade
5,9
6,9
300
300
200
200
300
300
280
280
150
150
250
260
1800
1800
2800
2800
3900
3900
1680
1680
1400
1400
3250
3380
1584
1824
952
1176
2964
2600
0,88
1,01
0,34
0,42
0,76
0,67
0,94
1,09
0,68
0,84
0,91
0,77
5,7
6,5
9,5
11,8
11,9
10,0
7 UEP/h
6 UEP/h
14 UEP/h
13 UEP/h
Notes: 48

## Slide 50: Medidas de Desempenho
Notes: 48