## Slide 1: Controle Estatístico da Qualidade e Data Mining
Prof. Marcelo Menezes Reis

## Slide 2: Conceitos da Qualidade
“Qualidade é adequação ao uso.” Joseph Juran
Necessário avaliar a Qualidade dos produtos e processos: como controlar ou melhorar sem medir?
Melhoria contínua: comprometimento de toda a organização, métodos apropriados.
Prevenção x detecção de problemas.

## Slide 3: Prevenção x Detecção
“Faça certo na primeira vez!”
Ou detecte e corrija o
problema depois...

## Slide 4: Sistema de Controle do Processo
Processo
Clientes
Produtos
Serviços
Pessoas
Equipamento
Materiais
Métodos
Ambiente
Métodos Estatísticos
Identificar mudanças nas necessidades e gostos.
Voz do Processo
Voz dos Clientes

## Slide 5: CaracterísticOs da Qualidade
São os aspectos elementares de um produto ou serviço que são as células do seu conceito da Qualidade.
Interagindo constituem uma característicA da Qualidade.
É preciso observá-los e controlá-los para melhorar a Qualidade do processo.
Escolha dos Característicos?

## Slide 6: Tipos de Avaliação da Qualidade
A Avaliação da Qualidade é dita por atributos quando a variação é observada de forma qualitativa, classificando o Característico como “defeituoso” ou “não defeituoso”.
A Avaliação da Qualidade é dita por variáveis quando a variação é observada quantitativamente, por medição.

## Slide 7
Dificuldade da Avaliação por Variáveis
CUIDADO!
A principal dificuldade para utilizar Avaliação
por Variáveis é garantir que os procedimentos
e equipamentos de medição irão produzir
resultados ACURADOS e PRECISOS ao
longo do tempo.

## Slide 8: Dificuldade da Avaliação por Atributos
CUIDADO!
A principal dificuldade para utilizar Avaliação
por Atributos é desenvolver PRECISAS
definições operacionais do que é DEFEITO!

## Slide 9: Conceito de variação
São os Característicos da Qualidade
que sofrem variação.
Descrever e controlar esta variação é vital
para a manutenção e MELHORIA da
Qualidade.
Mas o que é variação?

## Slide 10: Conceito de variação
NÃO HÁ 2 itens produzidos pelo mesmo processo que sejam idênticos, devido às muitas fontes de variabilidade.
A variação entre eles pode ser grande ou muito pequena.

## Slide 11: Conceito de variação
Algumas fontes de variação causam diferenças de curto prazo, de uma peça para outra.
Outras fontes causam diferenças no longo prazo: seja de forma gradual (desgaste de máquina), por saltos (um novo processo) ou mesmo erraticamente (surtos de energia).
Registrar o tempo e as condições de observação.

## Slide 12: Distribuição
Valores individuais podem ser diferentes.
Mas como grupo tendem a formar um padrão.
Este padrão é chamado de distribuição.

## Slide 13: Caracterização de uma distribuição
As distribuições podem diferir quanto à:
Locação
Dispersão
Forma
Ou por qualquer combinação dessas.

## Slide 14: Métodos Estatísticos
Não há como descrever sistematicamente
a variação sem utilizar
MÉTODOS ESTATÍSTICOS.
Os métodos estatísticos usados para
descrever e controlar a Qualidade de um
processo constituem o
Controle Estatístico da Qualidade.

## Slide 15: Causas de variação
Para gerenciar qualquer processo e reduzir a variação é preciso encontrar suas fontes.
Primeiramente é preciso distinguir entre as CAUSAS COMUNS (aleatórias) e as CAUSAS ASSINALÁVEIS (especiais) de variação.
Há métodos estatísticos que permitem distinguir as causas.

## Slide 16: Causas comuns de variação
São as muitas fontes de variação de um processo que têm uma distribuição estável ao longo do tempo (“ruído de fundo”).
Quando apenas causas comuns de variação estão presentes: processo está “SOB CONTROLE ESTATÍSTICO”!
A saída do processo torna-se PREVISÍVEL!

## Slide 17: Causas comuns de variação
Tempo
Alvo
Previsão

## Slide 18: Causas comuns de variação
Quando há apenas causas comuns de variação a saída do processo é previsível.
As causas comuns comportam-se como um “sistema estável de causas aleatórias”.
Se a saída é previsível é possível garantir a Qualidade dos produtos ou serviços produzidos.

## Slide 19: Causas comuns de variação
CUIDADO!
Processo sob controle NÃO SIGNIFICA
processo dentro das especificações!

## Slide 20: Causas comuns de variação
Tempo
Alvo
Previsão

## Slide 21: Causas assinaláveis de variação
São fatores que não estão sempre atuando no processo: quando ocorrem, MUDAM a distribuição da saída do processo.
A sua presença torna a saída do processo IMPREVISÍVEL.
A saída do processo não é mais estável ao longo do tempo: o processo está FORA DE CONTROLE ESTATÍSTICO.

## Slide 22: Causas assinaláveis de variação
Também chamadas de causas especiais.
Podem ser:
  Uma máquina mal ajustada.
  Um operador mal treinado (ou em um “dia ruim”).
  Uma partida de matéria-prima com problemas.

## Slide 23: Causas assinaláveis de variação
Tempo
Alvo
Previsão
?

## Slide 24: Causas assinaláveis x causas comuns

## Slide 25: Controle Estatístico da Qualidade
Gráficos de Controle
Estabilidade do processo
Separar causas comuns e assinaláveis
Estudos de Capabilidade de Processos
Avaliar se a saída do processo obedece às especificações.
Planejamento de
Experimentos
Descobrir as variáveis chave que influenciam o processo

## Slide 26: CEQ e Data Mining
Data Mining pode ajudar:
  Identificação e classificação de causas de variação e padrões.
  Avaliação dos processos.
  Lidar com as mudanças no CEQ devido aos avanços tecnológicos.
  Implementar técnicas de CEQ mais poderosas: multivariadas especialmente.

## Slide 27: Gráficos de Controle
W.A.Shewhart
W.A. Shewhart, em 1924,
desenvolveu os Gráficos de Controle
Os Gráficos de Controle permitem
separar as causas assinaláveis das causas comuns de variação.

## Slide 28: Gráficos de Controle
Melhoria do processo usando Gráficos de
Controle é um processo ITERATIVO:
COLETA
Reunir e plotar os dados em
um Gráfico.
CONTROLE
Calcular limites de
controle e identificar
causas assinaláveis.
ANÁLISE E
MELHORIA
Quantificar variação
devida à causas
comuns;
procurar reduzi-la.

## Slide 29: Vantagens do uso CORRETO de Gráficos de controle
Podem ser usados pelos operadores para controle contínuo do processo.
Auxiliam a manter o desempenho do processo constante e previsível para Qualidade e custos.
Permitem que o processo atinja uma melhor Qualidade e menor custo unitário.

## Slide 30: Gráficos de Controle
Gráfico de Controle é uma série temporal:
Linha central
Limite Superior
de Controle
Limite Inferior
de Controle
Tempo

## Slide 31: Gráficos de Controle
Os pontos do gráfico podem ser: médias/ intervalos/ desvios padrões/ %, contagens amostrais; medidas individuais, outras expressões dos valores do característico.
A linha central pode ser considerada como o valor médio do Característico da Qualidade quando o processo está sob controle.
Os limites de controle indicam o intervalo de variação aceitável para os pontos, supondo a presença apenas de causas comuns.

## Slide 32: Modelo de Shewhart
Linha central
Limite Superior
de Controle
Limite Inferior
de Controle
Tempo
3x desvio padrão
3x desvio padrão

## Slide 33: Gráficos de Shewhart por Variáveis
Gráficos de Médias e Intervalos (Xbarra e R) das amostras de valores do característico.
Gráficos de Médias e Desvios Padrões (Xbar e s) das amostras dos valores do característico.
Gráficos de Medidas Individuais e Intervalos Móveis (X e MR) do característico.

## Slide 34: Gráficos de Shewhart por Atributos

## Slide 35: Outros modelos
Para algumas situações o modelo de Shewhart não é o mais apropriado:
  Gráficos de Shewhart têm dificuldade em detectar pequenos desvios no processo.
Sensibilidade a pequenos desvios: CUSUM, EWMA (levam em conta as observações passadas).
Mais de um característico monitorado: Hotelling.

## Slide 36: Suposições para uso dos modelos
Para caracterizar a variação do processo são necessários de 25 a 30 observações no Gráfico.
Se as observações forem provenientes de amostras, estas deverão ser retiradas de forma aleatória (sorteio não viciado): procurando MAXIMIZAR as diferenças entre elas e MINIMIZAR as diferenças dentro delas.
NÃO HÁ AUTOCORRELAÇÃO entre os dados usados para plotar os gráficos: IID.

## Slide 37: Gráficos de Controle por Variáveis
Os Gráficos de Controle por variáveis mais
comuns (os de Shewhart) supõem:
A distribuição do Característico
pode ser aproximada por uma
normal.
Os itens medidos foram retirados do processo
através de algum sorteio não viciado.

## Slide 38: Gráficos de Médias e Amplitudes
Também chamados de Xbarra e R.
São plotados e analisados conjuntamente: Xbarra retrata a locação da distribuição do processo e R a sua dispersão.
Retiram-se amostras (subgrupos) de 2 a 5 itens do processo.
Mede-se o valor do Característico em cada item, calculam-se média e amplitude em cada amostra.
Sensíveis apenas a grandes desvios.

## Slide 39: Delineamento de Gráficos Xbarra e R
Tamanho dos subgrupos: tipicamente de 4 a 5, para minimizar a variação dentro dos subgrupos e maximizar a variação entre eles.
Freqüência de amostragem: em função dos períodos de produção (subgrupos racionais).
Número de subgrupos: 25 ou mais.

## Slide 40: Cálculo das estatísticas
Média do subgrupo:
Onde n é o tamanho do subgrupo.
Amplitude do subgrupo:
R = Maior valor - Menor valor

## Slide 41: Cálculo dos Limites de Controle
Primeiro, calculam-se os limites do Gráfico R:
E depois os limites do Gráfico Xbarra:

## Slide 42: Cálculo dos Limites de Controle
Os coeficientes D3,D4 e A2 são constantes,
que dependem do tamanho dos subgrupos:

## Slide 43: Desvio Padrão do Processo
O desvio padrão do processo pode ser
estimado a partir da amplitude média:
Este valor é usado para calcular os limites de
tolerância do processo:

## Slide 44: Exemplo
PURI, S.C., Statistical Methods for Food Quality Management, Exemplo 5.1 - página 75 (adaptado).
Percentual de umidade em amostras de leite em pó.
A inspeção feita em 20 subgrupos, de 4 amostras cada revelou:

## Slide 45: Exemplo

## Slide 46: Exemplo

## Slide 47: Exemplo

## Slide 48: Interpretação dos Gráficos de Controle
Um Gráfico de Controle pode indicar que o
processo é instável de duas maneiras:
Um ou mais pontos
além dos
limites de controle.
Pontos apresentam
um padrão
não aleatório.

## Slide 49: Padrões em Gráficos de Controle
Definição dos principais padrões em Gráficos de Controle (Western Electric,1956):
  Variação extrema (além dos limites de controle);
  Desvios no nível (bruscos/ graduais);
  Tendência crescente/decrescente;
  Ciclos;
  Estratificação (falta de variabilidade);
  Mistura (variabilidade excessiva);
  Outros.

## Slide 50: Variação extrema
Um ou mais pontos além dos limites de controle.
Proveniente de erros de medição, clima, ajustes incorretos mas posteriormente corrigidos.

## Slide 51: Desvios
Pontos dentro dos limites, mas com uma distribuição não aleatória.
6 a 8 pontos de 1 lado da linha central.
Processo modificado: materiais, operadores

## Slide 52: Tendências
Movimento contínuo, para cima ou para baixo, por pontos consecutivos ou não.
Desgaste de máquinas e ferramentas, deterioração.

## Slide 53: Ciclos
Arranjos que se repetem, formando “picos” e “vales”.
Resultado de fatores sazonais, desgaste de ferramentas, troca de operadores.

## Slide 54: Falta de variabilidade
Também chamada de Estratificação.
Resultado de seleção imprópria de subgrupos racionais ou medidas com tendência.

## Slide 55: Variabilidade excessiva
Também chamada de Mistura.
Flutuação errática, altos e baixos no Gráfico.
Várias causas possíveis.

## Slide 56: Padrões em Gráficos de Controle
CUIDADO!
Pontos fora dos limites e padrões não
aleatórios PODEM indicar a presença
de causas assinaláveis.
Mas somente a investigação cuidadosa
irá confirmar a sua existência!

## Slide 57: Padrões em Gráficos de Controle
Reconhecimento de Padrões?
  Regras heurísticas (estatísticas): Western Electric (1956).
    Problemas com as probabilidades de erros tipo I e II.
    Geralmente apenas para gráficos Xbarra.
  Métodos sintáticos.
    Dificuldade para obter uma gramática apropriada.
  Métodos conexionistas (usando redes neurais).
    Dificuldade para obter um bom conjunto de treinamento.
  Métodos híbridos: neuro-sintáticos, neuro-difusos.

## Slide 58: Padrões em Gráficos de Controle
Atualmente há uma oportunidade de utilização de data mining em CEQ.
  Reconhecimento de padrões.
  Insatisfação com os métodos existentes:
    Não podem lidar com todos os gráficos disponíveis.
    Podem não ser mais apropriados ao atual ambiente de utilização do CEQ.
Mudança no paradigma do CEQ devido à informática.

## Slide 59: Novo ambiente do CEQ
Disponibilidade de computadores possibilita:
  Sistemas automáticos de coleta e armazenamento dos dados (redução substancial dos erros de medição, maior quantidade de dados, disponibilidade dos dados para análise histórica).
  Automatização da construção e interpretação dos gráficos (pode-se escolher o gráfico mais apropriado, ao invés do “mais fácil” de plotar).
  Possibilidade de monitorar vários característicos simultaneamente.

## Slide 60: Novo ambiente do CEQ
Ambiente “antigo”:
  Escassez de dados: amostras pequenas retiradas de duas em duas horas, poucas medidas, apenas um característico por vez;
  Dificuldade para implementar as técnicas
Ambiente “atual”:
  Abundância de dados: medição total
  Facilidade de obtenção e interpretação dos resultados das técnicas.
  Tempo real.

## Slide 61: Novo ambiente do CEQ (Balestrassi, 2000)
Medição do
característico
Rede neural previamente
treinada identifica
padrões não aleatórios.
SE relaciona
padrão com
possível causa
(conhecimento
prévio)
Sistema de alarme
sugere averiguar a
possível causa.

## Slide 62: Oportunidades
Aplicações nas mais diversas áreas.
  Medicina: análise de EEG, ECG.
  Estudos climáticos: séries de temperaturas, pluviosidade.
  Economia: acompanhamento de variáveis macro-econômicas.
  Administração e finanças: acompanhamento de séries de vendas e cotações de ações.

## Slide 63: Dificuldade
CUIDADO!
Existência de grande quantidade de dados,
disponível em tempo real: pode haver
AUTOCORRELAÇÃO entre eles.
Se há autocorrelação os gráficos de controle
usuais terão seu resultado comprometido.

## Slide 64: Autocorrelação
Autocorrelação: existência de correlação entre um valor de uma série temporal e valores anteriores da mesma série (medida por meio de coeficientes apropriados).
  Sempre existiu na prática do CEQ, mas em cenário de escassez de dados seu impacto costuma ser menor.
  No cenário atual: suposição IID dos Gráficos de Controle não satisfeita.

## Slide 65: Solução do problema
Eliminar efeito da autocorrelação do processo:
  Através de controladores PID, reguladores (engenharia) do processo.
  Usando modelagem de séries temporais.
Ajustar um modelo de séries temporais aos dados originais, e aplicar os gráficos de controle aos resíduos do modelo.

## Slide 66: Que modelos?
Os modelos precisam levar em conta a autocorrelação.
Modelos AR(p) (auto-regressivo), ARMA(p,q) (média móvel auto-regressivo), ARIMA(p,d,q) (média móvel integrado auto-regressivo).
Questão: encontrar o tipo de modelo e estimar seus parâmetros.
Estrutura varia de processo para processo, e mesmo para o mesmo processo, ao longo do tempo.

## Slide 67: Que modelos?
Vários autores sugerem o uso de modelos ARIMA(0,1,1) para detectar grandes desvios.
Lago Neto (1999) usou modelos ARIMA(0,1,1) em uma aplicação real.
Balestrassi (2000) sugeriu um método automático para identificação e estimação dos parâmetros do modelo (modelos AR).

## Slide 68: Resíduos
Os valores da série são estimados através do modelo escolhido.
As diferenças entre os valores originais e os estimados são os resíduos:
  Retirado o efeito da autocorrelação;
  Construção de gráficos de controle;
  Reconhecimento de padrões em gráficos de controle (usando redes neurais, SEs, etc).

## Slide 69: Reconhecimento de padrões
Guo e Dooley (1992) aplicaram Redes Neurais e técnicas Bayesianas para identificar mudanças na média ou na variabilidade de um Característico da Qualidade.
Pham e Oztemel (1994) desenvolveram um sistema para Reconhecimento de Padrões em Gráficos de Controle usando Redes Neurais de Kohonen.
Hwarng (1995) propôs o Reconhecimento Automático de Padrões Cíclicos através de várias Redes Neurais (perceptrons) multi-camadas, que trabalham de forma conjunta, cada uma responsável por Ciclos de determinado período.

## Slide 70: Reconhecimento de padrões
Hwarng e Chong (1995), propuseram a aplicação da Teoria de Ressonância Adaptativa (Adaptive Resonance Theory – ART).
Cheng (1997) propõs uma abordagem para a análise de padrões em Gráficos de Controle. É feito o Reconhecimento Automático de Padrões não naturais através de dois tipos de Redes Neurais: um perceptron multi-camadas treinado por “backpropagation” e uma Rede Neural Modular.

## Slide 71: Reconhecimento de padrões
Chang e Aw (1996): um Gráfico de Controle Neuro-Difuso para identificar desvios na média do Característico da Qualidade.
Piplani e Hubele (2001): combinaram abordagem sintática e estatística para o reconhecimento de padrões e desenvolveram um método para comparar algoritmos com as tradicionais regras heurísticas.
Konrath (2002): decomposição da estatística T2 do gráfico de Hotelling

## Slide 72: Oportunidades
Novos sistemas de reconhecimento de padrões em gráficos de controle:
  Vários tipos de padrões.
  Vários tipos de gráficos (especialmente multivariados).
Criação de um data-warehouse de padrões.
Técnicas de data-mining para classificar novos padrões.

## Slide 73: Bibliografia CEQ
MONTGOMERY, D.C. Introduction to Statistical Quality Control. 3rd edition. New York: John Wiley & Sons, 1996 (já há uma 4a edição deste livro).
GRANT, E. L., LEAVENWORTH, R. S. Statistical Quality Control. 5th edition. New York: McGraw-Hill, 1980.
JURAN, J. M., GRYNA Jr., F. M., BINGHAM Jr., R. S. Quality Control Handbook. 3rd edition. New York: McGraw-Hill Co., 1979.
WESTERN ELECTRIC COMPANY, Inc. Statistical Quality Control Handbook. New York: Mack Printing Company, 1956.

## Slide 74: Bibliografia CEQ
WHEELER, D.J. Advanced Topics in Statistical Process Control: the power of Shewhart's Charts. Knoxville, TN: SPC Press Inc., 1995.
DEMING, W. E. Qualidade: a Revolução na Administração. Rio de Janeiro: Marques Saraiva, 1990.
DUNCAN, A. J. Quality Control and Industrial Statistics. 5th edition. Illinois: Irwin, 1986.
RAMOS, A. W. Controle Estatístico de Processo para Pequenos Lotes. São Paulo: Edgard Blücher, 1995.

## Slide 75: Bibliografia CEQ
BALESTRASSI, P.P. Identificação de Padrões em Gráficos de Controle Estatístico de Processos, sob o Regime de Tempo Real, Usando Redes Neurais e Séries Temporais. Florianópolis. 2000. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção)- Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, UFSC.
LAGO NETO, J.C. O Efeito da Autocorrelação em Gráficos de Controle para Variável Contínua: Um Estudo de Caso. Florianópolis. 1999. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção)- Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, UFSC.

## Slide 76: Bibliografia CEQ
KONRATH A. Decomposição da estatística do gráfico de controle multivariado T2 de Hotelling por meio de um algoritmo computacional. Florianópolis. 2002. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção)- Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, UFSC.
CHANG, S.I., AW, C.A. A neural fuzzy control chart for detecting and classifying process mean shifts. International Journal of Production Research, vol.34, no.8, pp. 2265-2278, 1996.
CHENG, C.-S. A Neural Network Approach for the Analysis of Control Chart Patterns. International Journal of Production Research, Vol. 35, No. 3, pp 667-697, 1997.

## Slide 77: Bibliografia CEQ
FALTIN, F.W., MASTRANGELO, C.M., RUNGER, G.C., RYAN, T.P. Considerations in the Monitoring of Autocorrelated and Independent Data, Journal of Quality Technology, Vol. 29, No.2, pp. 131-133, April, 1997
GUO, Y., DOOLEY, K. J. Identification of Change Structure in Statistical Process Control. International Journal of Production Research, Vol. 30, No. 7, pp 1655-1669, 1992.
HWARNG, H. B. Multilayer Perceptrons for Detecting Cyclic Data on Control Charts. International Journal of Production Research, Vol. 33, No. 11, pp 3101-3117, 1995.

## Slide 78: Bibliografia CEQ
HWARNG, H. B., CHONG, C.W. Detecting Process Non-Randomness through a Fast and Cumulative Learning ART – based Pattern Recognizer. International Journal of Production Research, Vol. 33, No. 7, pp 1817-1833, 1995.
PALM, A. C., RODRIGUEZ, R. N., SPIRING, F. A., WHEELER, D. J., Some perspectives and Challenges for Control Chart Methods, Journal of Quality Technology, Volume 29, No.2, pp. 122-127, April 1997.
PHAM, D. T., OZTEMEL, E. Control Chart Pattern Recognition Using Learning Vector Quantization Networks. International Journal of Production Research, Vol. 32, No. 3, pp 721-729, 1994.

## Slide 79: Bibliografia CEQ
WOODALL, W.H., MONTGOMERY, D.C., Research Issues and Ideas in Statistical Process Control. Journal of Quality Technology, Volume 31, No.4, pp.376-386, October, 1999.